## Slide 1: Restauration écologique de la trame bleue – approche transfrontalière
E. Chevillard et S. Jourdan, Agence de l’Eau Artois-Picardie

## Slide 2: Eléments de contexte Gouvernance / Trame Verte et Bleue

## Slide 3: Eléments de contexte Gouvernance / Trame Verte et Bleue

## Slide 4: Sommaire
Sommaire
Quelques chiffres du Bassin Artois-Picardie
2485 communes
Superficie : 20 000 km2
Linéaire de 8 000 km de cours d’eau
270 km de côtes
4,7 Millions d’habitants
  Rural : 1,23 Mh (26 %) - Urbain : 3,47 Mh (74 %)
  Densité moyenne : 235 hab/km2 (2,2 fois la densité nationale)
350 Millions de m3 d’eau potable produite par an
dont 95 % d’origine souterraine (1100 forages)

## Slide 5
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
L’Agence, au cœur de la politique de l’eau du bassin

## Slide 6: « Modèle français de l’eau »: gestion par bassin versant
Hydrosystèmes fluviaux (Ward, 1983; Amoros & Petts, 1993)
longitudinaux
latéraux
verticaux
Il correspond à la totalité
de l’aire de capture
et de drainage
des précipitations
Le bassin versant est le territoire de gestion de l’eau

## Slide 7
Les pressions qui s’exercent
Rejets ponctuels urbains et industriels
Apports diffus d’origine domestique et agricole
Altérations hydromorphologiques
Pressions biologiques (espèces envahissantes)
Notes: Pressions de diverses natures
Caractéristiques chimiques, physico-chimiques, hydromorphologiques et biologiques déterminées par des facteurs environnementaux naturels tels que la géologie (nature du sous sol), le climat (température, pluie), la géomorphologie (pente, altitude, relief, drainage..) le relief, la climatologie…qui conditionnent les caractéristiques chimiques et physico-chimiques de l’eau, l’hydromorphologie, et la vie aquatique

## Slide 8: La Directive Cadre sur l’Eau
8
Gestion par districts hydrographiques
Planification à l’horizon 2015
Plan de gestion (SDAGE) et Programme de mesures
Analyse économique (nouveauté)
Participation du public (nouveauté)
Districts internationaux (nouveauté)
Principe de base = Protection des écosystèmes aquatiques et atteinte du bon état des masses d’eau pour 2015
Principes de gestion des lois françaises de 1964, 1992 et 2006
(« modèle français de l’eau»)
OBLIGATION DE RESULTAT
Possibilité de report de délais sur justification technique et économique (2021, 2027)
Notes: 8

## Slide 9: Les grands principes de la DCE
Echelle européenne (districts internationaux)
Notes: 9

## Slide 10: Etat des lieux (2013)

## Slide 13
Montant du programme d’interventions de l’agence 2013-2018 : 1 Milliard d’euros.
Dotation de la ligne milieux : de 42 M€ de 2007-2012 à 70 M€ pour 2013-2018.
Pour mémoire, dotations 2013-2018 pour :
- L’épuration (ANC et STEP, dont lagunages, filtres plantés…) : 108 M€.
- La gestion des eaux pluviales (bassins et techniques alternatives) : 62 M€.
Coût total du programme de mesures DCE 2016-2021 4,2 Milliards d’euros. Ajustement « pragmatique » à 2,2 Milliards d’€uros

## Slide 15: Eléments de contexte Gouvernance / Trame Verte et Bleue

## Slide 16: Les Lois « Grenelles » Trames verte et bleue
Loi n°2009-967 du 3 août 2009 relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement définit les Trames Verte et Bleue (TVB): objectif d’enrayer la perte de biodiversité (art. 23)
Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (L. 371-1 et 371-2 CE)
  Trame verte = espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité + corridors écologiques qui permettent de les relier
  Trame bleue = cours d’eau « migrateurs » + cours d’eau « biodiversité » + ZH permettent d’atteindre les objectifs SDAGE
  TVB définies dans le cadre des « Orientations Nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques» (Etat) et de « Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique » (Région)

## Slide 17: Loi Biodiversité (9 août 2016)
Valorisation de la biodiversité
Solidarité écologique
Création de l’Agence Française pour la Biodiversité et des Agences Régionales de la Biodiversité
Protection des espaces naturels et des espèces
Protection des milieux marins (croissance bleue)
Extension des compétences des agences de l’eau à la biodiversité terrestre et marine.

## Slide 18: Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique

## Slide 20
Réservoirs de biodiversité

## Slide 21: La Logique des Trames
Parcs naturels régionaux de France, 2006
Axe 1
Corridors
Axe 2
Cœurs de biodiversité
Axe 3: stratégie globale Trame verte et bleue (TVB)

## Slide 22
Réservoirs biologiques
Corridors
Chabot
Truite fario
Vairon
Anguille
Truite de mer
Lamproie fluviatile
Saumon
Lamproie de Planer

## Slide 23: Pressions sur la Trame Bleue

## Slide 24
3 altérations essentielles
  Altération des flux (hydrologie, transport sédimentaire)
  Altération des formes (géométrie des cours d’eau)
  Altération de l’accès aux habitats
  Problématiques associées à la sécurité des biens et des personnes
Perturbations physiques des cours d’eau

## Slide 25
Erosion des sols / ruissellement / qualité

## Slide 26: Altérations du lit majeur

## Slide 27: Problématique des Espèces Exotiques Envahissantes
Jussie (Sambre, Helpe mineure aval Maroilles)
Initiative en Flandres: projets INTERREG IV sur les rats musqués (Cartora) et les plantes EEE (« Lupin »)
Rat musqué
Ragondin (Helpes)
Hydrocotyle fausse renoncule
(Vieille Sambre)

## Slide 28: Dommages aux biens et aux personnes

## Slide 29: ETAT HYDROMORPHOLOGIQUE GLOBAL DES COURS D’EAU D’ARTOIS PICARDIE
La Thure,
cours d’eau transfrontalier en bon état HYMO

## Slide 30
11 Territoires à Risque
d’Inondations (TRI)
Crues de l’Aa
mars 2002
Crues de
la Somme 2001
Villers-Plouich Septembre 2008

## Slide 31: Restauration écologique de la Trame Bleue

## Slide 32: La Trame Bleue
  Trame bleue = cours d’eau « migrateurs »
  Cours d’eau et ZH « Biodiversité » (en lien avec les objectifs du SDAGE)
Nécessité de collaboration « transfrontalière »
(Orientations C1 et C8 pour la Sambre et ses affluents, sur le bassin versant de la Meuse »)

## Slide 33: Biotopes potentiels de l’anguille Potentiële biotopen voor de paling

## Slide 36: Référentiel des Obstacles à l’Ecoulement (ROE)

## Slide 39
Philippart, 2008

## Slide 40: Les interventions actuelles en terme de biodiversité

## Slide 41
    Travaux de restauration de la trame bleue
Bassins et mares
Zones humides
Zones
d’Expansion
de Crues
(ZEC)
Reméandrage /
reconnexion annexes
Arasement
de barrage
Renaturalisation
des polders
Infiltration
Lutte contre
l’érosion des sols
http://www.nwrm.eu/hydro-morphology

## Slide 42
Marc, 2014
Opérations groupées d’entretien
L. 215-15 CE
Plans de gestion compatibles avec le SDAGE, 5 ans renouvelables, peut prévoir des opérations de restauration

## Slide 43
Compétence GEMAPI
  La compétence GEMAPI, 4 éléments
1° L'aménagement d'un bassin
ou d'une fraction de bassin hydrographique ;
2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès ;
5° La défense contre les inondations et contre la mer ;
8° La protection et la restauration des sites,
des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ;

## Slide 44
Compétences de « gestion des milieux aquatiques
et de prévention des inondations »
Loi MAPAM du 27 janvier 2014 (article 56 à 59)
Compétence GEMAPI
Marc, 2014
L 211-7 CE
Synd Mixte

## Slide 45: 2 Maîtres d’ouvrage « opérationnels GEMAPI» sur le BV de la Sambre
AMVS
SM Aménagement et Entretien des Cours d’eau de l’Avesnois
Positionnement SM PNR Avesnois en AMO
dans le cadre du SAGE SAMBRE
Appuis en AMO du CEN, de l’EPF, de la FDAAPPMA 59…

## Slide 46: Les interventions actuelles en terme de trame bleue

## Slide 47: Restauration écologique de la Tarsy
Réalisation : FDAAPPMA 59 / AMVS

## Slide 48
Rétablissement de la continuité écologique

## Slide 49
Rétablissement de la continuité écologique
Moulin de Fuchau (Saint-Hilaire sur Helpe)

## Slide 50
Travaux d’aménagement d’un bras de contournement de l’ouvrage
« vannes ouvertes »de Saint-Hilaire sur Helpe (Helpe majeure, 2015)
Rétablissement de la continuité écologique

## Slide 51
ZEC Borre (Projet Interreg IV FWF - Cresety)

## Slide 52
RESTAURATION ET PRESERVATION DE ZONES HUMIDES
RESTAURATION D’UNE ZONE HUMIDE ALLUVIALE A MARPENT (AGGLO MAUBEUGE VAL DE SAMBRE) – Les Marpiniaux

## Slide 53
RESTAURATION ET PRESERVATION DE ZONES HUMIDES
RESTAURATION D’UNE ZONE HUMIDE ALLUVIALE A MARPENT (FDAAPPMA 59)

## Slide 54: Biodiversité (« Trame bleue»)
Utriculaire citrine
Esox lucius
Botaurus stellaris
Triturus cristatus
Crédit photographique: ONEMA DIR 6
Crex Crex

## Slide 55
Pour en savoir plus…
http://www.eau-artois-picardie.fr/Recueil-d-operations-de.html
http://www.eau-artois-picardie.fr/IMG/pdf/BARRAGES_COMPLET_WEB.pdf

## Slide 56
56
Aides apportées sur le volet des études, des travaux, des acquisitions foncières, des suivis, de l’animation territoriale…
Co-financements des projets
  Région Hauts-de-France, soit selon sa politique propre, soit en qualité d’autorité de gestion des fonds FEDER
  Département du Nord
10ème programme d’intervention de l’Agence de l’Eau Artois-Picardie – 70 M€ sur les actions « Trame Bleue » sur la période 2016 – 2021, 15 M€ en 2016
Stratégie d’intervention
Notes: 56

## Slide 57: Perspectives
SDAGE 2016 – 2021 en vigueur, plusieurs SAGE en élaboration ou révision, à rendre compatibles notamment sur le volet ZH
Préparation du 11ème programme d’interventions financières 2019-2025 de l’Agence dès 2017
Loi « biodiversité » (9/08/2016), initiatives en faveur de la biodiversité (14/10/2016)
Réforme de l’intercommunalité, GEMAPI (1/1/2018)

## Slide 58
MERCI DE VOTRE ATTENTION….