## Slide 1
Le Coefficient de Biotope par Surface (CBS) à Berlin
Notes: 1

## Slide 2
Les plans de paysage
Notes: 2

## Slide 3
Procédure d‘un Plan de Paysage
Initiation
L’approbation du parlement
Consultation des organisations
responsables d'intérêt public
Publication officielle dans les médias
Participation du public
Notes: 3

## Slide 4
Luftbild von geschlossener Blockbebauung
La structure du centre ville
Notes: 4

## Slide 5
Cour d‘un édifice typique du 19e siècle à Prenzlauer Berg
Une haute densité de constructions et de grandes nuisances environnementales caractérisent particulièrement le centre-ville. Les surfaces à usage intensif sont souvent gravement limitées dans leur fonction par :
une forte imperméabilisation du sol,
une alimentation insuffisante des nappes phréatiques
due à l‘écoulement rapide des précipitations dans les
canalisations,
le manque d‘humidité atmosphérique et l‘excès de
réchauffement,
un rétrécissement croissant de l‘espace vital pour
la faune et la flore, manque d‘espaces verts
  suffisants.
Le centre-ville vert de Berlin
Le Coefficient de Biotope par Surface Situation
Notes: 5

## Slide 6
Centre-ville vert de Berlin
Le Coefficient de Biotope par Surface Objectifs et contenus
garantir et améliorer le microclimat et l‘hygiène atmosphérique,
garantir et développer la fonction des sols et l'alimentation de la nappe phréatique
créer et revaloriser l‘espace vital pour la faune et la flore,
améliorer l‘environnement de l‘habitat.
Le CBS peut être fixé dans un plan de paysage pour certaines zones urbaines choisies, présentant des structures similaires.
Notes: 6

## Slide 7
Le centre-ville vert de Berlin - Coefficient de Biotope par Surface Le plan de paysage
Notes: 7

## Slide 8
Plan de paysage - situation
Plan de paysage - projection
Notes: 8

## Slide 9
CBS-Projet
Restructuration/ élargissement des bâtiments création de pièces nouvelles / extensions, augmentation de l'emprise au sol (DC)
Constructions neuves
DC
CBS
Appartements (exclusivement pour y habiter et d'utilisation mixte des étages sans utilisation commerciale de l'espace libre)
jusqu'à 0,37 0,38 à 0,49 à partir de 0,50
0,60 0,45 0,30
0,60
Utilisation industrielle et commerciale (la mixité d'utilisation commerciale avec l'utilisation de l'espace libre)
0,30
0,30
Utilisation des zones urbaines centrales (exploitation commerciale ainsi que les établissements centraux de l'économie, de l'administration et autres utilisations des zones urbaines centrales)
0,30
0,30
Installations d'intérêts (culturels et sociaux)
jusqu'à 0,37 0,38 à 0,49 à partir de 0,50
0,60 0,45 0,30
0,60
Notes: 9

## Slide 10
Les écoles (différents types d'écoles publiques, écoles des métiers, centres scolaires et terrains de sports)
jusqu'à 0,37 0,38 à 0,49 à partir de 0,50
0,60 0,45 0,30
0,60
Jardins d'enfants
0,30
0,30
Infrastructures Techniques
0,30
0,30
Notes: 10

## Slide 11
Le coefficient de biotope par surface décrit la proportion entre toutes les surfaces favorables à la nature sur la parcelle et la surface totale de la parcelle.
Le centre-ville vert de Berlin –
Le Coefficient de Biotope par Surface Calcul du CBS
CBS = Surfaces écoaménageables
Surface de la parcelle
Notes: 11

## Slide 12
Coefficient valeur écologique par m²
des types de surface
Description des types de surface
Surfaces imperméables 0,0
Surfaces semi-perméables 0,3
Surfaces semi-ouvertes 0,5
Revêtement imperméable pour l'air et l'eau, sans végétation (par ex. béton, bitume, dallage avec une couche de mortier)
revêtement perméable pour l'air et l'eau, normalement pas de végétation (par ex. clinker, dallage mosaïque, dallage avec une couche de gravier/sable)
revêtement perméable pour l'air et l'eau, infiltration d'eau de pluie, avec végétation (par ex. dallage de bois, pierres de treillis de pelouse)
Espaces verts sur dalle 0,5
Espaces verts sur les dalles de rez-de-chaussée et garages souterrains avec une épaisseur de terre végétale jusqu'à 80 cm
Notes: 12

## Slide 13
Espaces verts sur dalle 0,7
Espaces verts sans corrélation en pleine terre avec une épaisseur de terre végétale au moins de 80 cm
Espaces verts en pleine terre 1,0
Continuité avec la terre naturelle, disponible au développement de la flore et de la faune
Infiltration d'eau de pluie par m² de surface de toit 0,2
Infiltration d'eau de pluie pour enrichir la nappe phréatique, infiltration dans des surfaces plantées
Verdissement vertical, jusqu'à la hauteur de 10 m 0,5
Végétalisation des murs aveugles jusqu'à 10 m
Planter la toiture 0,7
Planter sur les toits de manière extensive ou intensive
Notes: 13

## Slide 14
Exemples de calcul
Chaque parcelle offre des possibilités différentes pour l‘aménagement des surfaces.
Surface de parcelle 479 m² Surface emprise au sol 279 m² Surface espace libre 200 m²
[Coefficient emprise au sol 0.59]
= 0.06
Calcul: CBS existant
140 m² Asphalte x 0,0 = 0 m² 59 m² cailloutis avec pelouse x 0.5 = 30 m² 1 m² sol ouvert x 1.0 = 1 m²
31
479
CBS
CBS nécessaire = 0.3
Situation
Notes: 14

## Slide 15
Exemples de calcul
Variante 1
La reduction de la surface d‘asphalte, l‘échange de revêtement et l‘agrandissement de l‘espace vert en pleine terre permettent de réaliser le CBS de 0.3 sur la surface de la cour.
= 0.3
Calcul: CBS Variante 1
115 m² Espace vert en
pleine terre. x 1.0 = 115.0 m²
85 m² Revêtement
de petit pavés x 0.3 = 25.5 m²
CBS
140.5
479
Notes: 15

## Slide 16
Exemples de calcul
Variante 2
La construction d‘un garage à vélo demande l‘augmentation des surfaces semi-perméables. Maintenant le CBS nécessaire pourra seulement être réalisé en utilisant les murs et le toit.
  Calcul: CBS Variante 2
21 m² dalle de béton x 0.0 = 0,0 m² 79 m² espace vert
en pleine terre x 1.0 = 79.0 m² 100 m² revêtement de
petits pavés x 0.3 = 30.0 m² 10 m² murs végétalisés x 0.5 = 5.0 m² 41 m² toit végétalisé x 0.7 = 29.0 m²
CBS ----------- = 0,3
143
479
Notes: 16

## Slide 17
Cour à Kreuzberg, Dresdener Straße
Cour à Kreuzberg, Waldemarstraße
Les cours vertes de Berlin
Verdissement vertical
Cour à Kreuzberg, Fraenkelufer
Notes: 17

## Slide 18
Façade à Kreuzberg, Reichenberger Strasse
Les cours vertes de Berlin
Verdissement vertical

## Slide 19
Les cours vertes de Berlin
Décoration et protection de la facade – cour à Tiergarten, Derfflingerstraße
Verdissement vertical
Avant:
Après:
Notes: 19

## Slide 20
Les cours vertes de Berlin
Les habitants pendant le travail
Idée pour la cour dans la Mareschstraße
Cour dans la Mareschstraße
Notes: 20

## Slide 21
Les cours vertes de Berlin
Cour à Kreuzberg, Fraenkelufer
Notes: 21

## Slide 22
Les cours vertes de Berlin
Jardinet au rez-de-chaussée à Kreuzberg, Hornstrasse Plantes indigènes pour les abeilles

## Slide 23
Les toits verts de Berlin
Les toits végétalisés de l'Université Libre de Berlin
Les terrasses végétalisées – administration de la Caisse d'Epargne à Wilmersdorf
Notes: 23

## Slide 24
Les toits végétalisés de Berlin
Toits végétalisés extensifs sur un immeuble à Kreuzberg
Toit végétalisé intensif sur le même immeuble à Kreuzberg
Notes: 24

## Slide 25
https://www.berlin.de/sen/uvk/natur-und-gruen/landschaftsplanung/bff-biotopflaechenfaktor/
Merci beaucoup de votre attention!!!
Notes: 25